Моющие и дезинфицирующие средства для пивоваренной промышленности

| Продукт | Характеристика продуктов | Условия применения | Цена, Евро/кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мойка танков и трубопроводов (внутренняя мойка), CIP |  |  |
| Leracid TS | Продукт на основе фосфорной кислоты, не содержит ПАВ, возможность CIP. Прекрасное моющее действие, независящее от присутствия CO2 и жесткости воды, легко смывается. | 0,5-2%, 5°С~80°С |  |
| Leracid 216 | Высококонцентрированный продукт на основе серной кислоты, не содержит ПАВ, возможность CIP. Эффективно удаляет пивной камень. | 0,25-2%, 5°С~40°С |  |
| Leracid 169 | Высококонцентрированный продукт на основе азотной кислоты, не содержит ПАВ, возможность CIP. Специально разработан для быстрого удаления минеральных отложений, образующихся при использовании жёсткой воды. | 0,5-2%, 5°С~70°С |  |
| Leracid KMS | Продукт на основе фосфорной и азотной кислоты, не cодержит ПАВ, возможность CIP. Специально разработан для мытья емкостей небольшого объема (кегов, бочонков и т.п.). Эффективно удаляет минеральные отложения. | 0,5-2%, 5°С~80°С |  |
| Lerapur 283 | Сильнощелочной продукт широкого спектра действия, не содержит ПАВ, возможность CIP. Содержит эффективные комплексообразующие средства, препятствующие образованию минеральных отложений. | 1-3%, 20°С - 80°С |  |
| Lerapur 182 | Порошкообразный, слабощелочной моющий и дезинфицирующий продукт на основе активного хлора. | 1-2%, 40°С~80°С |  |
|  | Дезинфицирующие средства на основе надуксусной кислоты |  |  |
| Lerasept forte | Продукт на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода, не содержит ПАВ, возможность CIP. Обладает высокоэффективным антибактериальным действием. Содержание надуксусной кислоты составляет ~ 15 % | 0,1-0,5%, 5°С~50°С |  |
| Lerasept spezial LF | Продукт на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты, не содержит ПАВ, возможность CIP. Обладает эффективным антибактериальным действием. Содержит серную кислоту, возможность определения концентрации продукта по электропроводности. Содержание надуксусной кислоты составляет ~ 7,5 % | 0,2-1%, 5°С~50°С |  |
| Lerasept spezial | Продукт на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты, не содержит ПАВ, возможность CIP. Обладает эффективным антибактериальным действием. Содержание надуксусной кислоты составляет ~ 5 % | 0,2-1%, 5°С~50°С |  |
| Lerasept spezial SR | Пенный моющий и дезинфицирующий продукт на основе перекиси водорода, надуксусной кислоты и органической кислоты. Обладает эффективным антибактериальным действием. Содержание надуксусной кислоты составляет ~ 1 % | 2-5%, 5°С~50°С |  |
|  | Продукты для бутыломоечной машины |  |  |
| Leraplex 32RF | Кислотный продукт, разработанный специально для мойки бутылок всех типов, особенно трудночистящихся. Эффективно удаляет ржавчину. Содержит ПАВ и комплексообразователи. | 0,1-0,5%, 20°С~80°С |  |
| Lerades C57 | Слабощелочной продукт на основе активного хлора, не содержит ПАВ. Применяется для предотвращения реинфицирования бутылок после мойки. Ограниченно применим совместно с кислотными присадками. | 0,005-0,25%, 10°C~40°C |  |
| Lerapur SDK | Нейтральный продукт с высокими пеногасящими свойствами, применяется в холодных и горячих моющих растворах. | 0,005-0,1%, 5°С~80°С |  |
|  | Продукты для туннельных пастеризаторов и дезинфицирующие средства |  |  |
| Lerasept G2 | Продукт на основе бигуанидина, содержит ПАВ и комплексообразователи. Не оказывает отрицательного влияния на стойкость пивной пены. Совместим со многими материалами. Применим для туннельных пастеризаторов. | 0,01-0,5%, любая температура |  |
| Lerasept FI | Спиртосодержащий дезинфицирующий продукт, предназначен для быстрой и эффективной дезинфекции чувствительных поверхностей упаковочных линий, конвейеров, весов, машин для резки и другого оборудования. | распыляется ~ 50 мл на 1 м2 |  |
| Lerasept N plus | Нейтральный продукт на основе четвертичных аммонийных соединений для дезинфекции оборудования, емкостей и трубопроводов. Хорошо совместим со многими материалами. | 0,1-0,5% любая температура |  |
|  | Средства для наружной мойки оборудования и инструмента |  |  |
| Lerades CSR | Высокоэффективный щелочной пенный моющий и дезинфицирующий продукт широкого спектра действия на основе активного хлора, содержит ПАВ. Обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами. | 2,5 ~ 5 %, 5°С ~ 50°С |  |
| Leracicl 288 SR | Кислотный пенный моющий продукт широкого спектра действия на основе фосфорной кислоты, содержит ПАВ. Возможность как ручного, так и аппаратного использования. Образует стойкую пену. | 2-5 %, 5°С~50°С |  |
| Leracid ESR | Продукт на основе лимонной кислоты, содержит ПАВ. Применяется для удаления ржавчины, известкового налёта, а также лёгких органических отложений. | 1 - 5 % , 5°С ~ 50°С |  |
| Lerasept AC | Жидкий слабощелочной моющий и дезинфицирующий продукт на основе алкиламинацетата. Сильно пенится. Совместим с большинством материалов. | 0,5-2%, 5°С~40°С |  |
|  | Хлорсодержащие моющие и дезинфицирующие беспенные средства |  |  |
| Lerades С 152 | Щелочной моющий и дезинфицирующий продукт на основе активного хлора, не содержит ПАВ, возможность CIP. Широкого спектра действия. Содержит силикаты, применим для алюминиевых поверхностей. | 0,5 - 2 %, 20°С - 70°С |  |
| Lerades С 178 | Щелочной моющий и дезинфицирующий продукт на основе активного хлора, не содержит ПАВ, возможность CIP. Широкого спектра действия. Не содержит силикатов. Ограниченно применим для алюминиевых поверхностей. | 0,5 - 2 %, 20°С - 70°С |  |
| Lerades С 78 | Щелочной продукт моющего и дезинфицирующего действия на основе активного хлора и гидроксида калия, не содержит ПАВ, возможность CIP. Широкого спектра действия. Не содержит силикатов. | 0,5 ~ 2 %, 20°С - 70°С |  |
|  | Продукты общего назначения |  |  |
| Lerapur UNI | Слабощелочной универсальный моющий продукт. Содержит ПАВ. Бережно удаляет загрязнения, жировые отложения, масляные пятна, копоть и пр. | 0,25 - 5 %, 5°С - 50°С |  |
| Leracid SAN | Мягкий кислотный санитарный моющий и дезинфицирующий продукт. Содержит ПАВ. Удаляет известковый налёт, грязь и мочевой камень. | 1 - 5 %, 10°С~50°С |  |
|  | Специальные продукты |  |  |
| Lerapur CDO | Специальный продукт-окислитель, используется для получения диоксида хлора (для водоподготовки). | совместно с HCl |  |
| Leraplex 88 | Слабощелочной продукт, усиливающий моющее действие при использовании стандартных средств. Не содержит ПАВ, EDTA; содержит комплексообразователи. Высокоэффективен для удаления застаревших водяных камней. | 0,1-0,5%, 5°С~80°С |  |
|  | Конвейерное смазочное средство |  |  |
| BSM ТА plus | Концентрированное смазочное средство, разработанное для транспортировки бутылок и алюминиевых банок. Обладает хорошими бактериостатическими и моющими свойствами. Подходит для воды любой степени жесткости, мало пенится. | 0,1-0,5% |  |
| BSM S | Смазочное средство, специально разработанное для транспортировки картонных упаковок. Независимо от жёсткости воды, очень экономично в применении. | 0,1-0,5% |  |